Topográfia terepgyakorlat ismertető – 2016.

| Feladat célja | 1:5000 méretarányú topográfiai térkép készítése. Domborzat felmérése, szintvonalas ábrázolása, alapszintköz: 2 m Síkrajz minősítése, kiegészítése felméréssel, jelkulcsos ábrázolása. |
| --- | --- |
| Felmérés módszere | Vízszintes iránymérés: mérőasztal felszereléssel, távcsöves vonalzóval. Vízszintes távolság és magasságkülönbség mérése: mérőállomással. A mért értékek közvetlen felrakása az alaplapra és a szintvonalas térkép megszerkesztése a terepen ceruzával. A felmérés irányítója: a mérőasztal kezelője, a térkép szerkesztője. |
| Csoportbeosztás: | 4-5 fő, fél napos váltással változnak a feladatok. |
| Eszközök | Mérőasztal felszerelés: műszer, asztal, műszerláb. Mérőállomás: műszer, műszerláb, prizma, prizmabot. Kitűző rúd. |
| Segédanyagok | Alappontok koordináta jegyzéke. Topográfiai térkép kivágat. Ortofotó szelvénykerettel a munkaterületről. |
| Irodai előkészítés | Műszerek összeállítása, működésük ellenőrzése. |
| Terepi munka | Álláspont felkeresése. Mérőasztal központos, mérőállomás külpontos felállítása (max 2 méter). Prizmabot beállítása a mérőállomás műszermagasságának megfelelően (az álláspont terepi magasságához viszonyítva). Mérőasztal tájékozása. A mérés sorrendjének meghatározása, pontok kiválasztása. Mérés: irányzás a prizmára mindkét műszerrel. A részletpont magasságának számítása. A mért pont leszúrása, abszolút magasságának megírása egy tizedes élesen, tizedespont a leszúrt pont. Elegendő számú pont esetén szintvonalak megszerkesztése (ceruzával) még az álláspontokon. Szerkesztés előtt el kell készíteni a pontoleátát. Következő álláspont kiválasztása / meghatározása. Átállás a következő álláspontra. |
| Leadandó munkarészek | Csoportonként: - Az alaplapon kirajzolt topográfiai térkép, tussal (vékony filccel) kihúzva. Síkrajz fekete, szintvonalak (domborzat) barna (piros) színnel. Névrajz megírása fekete színnel. - Pontoleáta tussal, tartalma: minden bemért pont helye és abszolút magassága (pirossal), álláspontok pontszáma is. Egyénenként: - Domborzatábrázolás szintvonalakkal, külön lapon, ceruzával. - Szfvár terület ortofototérképének minősítése, ceruzával kirajzolva. |
| Egyéni felszerelés, öltözet. | Rajzeszközök (kemény ceruza, tuskihúzó/vékony filc, radír, vonalzó) Szél és vízálló meleg felsőruha, sapka és lábbeli. Erős napsütés ellen sapka, vékony hosszú ujjú ing. Élelem, ivóvíz. |